## Slide 1: Infraestructuras de Datos Espaciales (SIG en la Web)
MARINA ÁLVAREZ ALONSO marina.alvarez@upm.es
UPM

## Slide 2: Practicas con gvSIG
Modulo 1.
Instalación gvSIG
Trabajar con gvSIG raster y bajar datos de una IDE
Georreferenciación de datos de Google Earth
Modulo 2
Georreferenciación con gvSIG
Filtrado de imágenes
Clasificación de imágenes
Trabajar con MDT
Análisis espacial con gvSIG vector

## Slide 3: Descargar gvSIG http://www.gvsig.org/web/.

## Slide 4: Descargar Sextante
http://www.gvsig.com/productos/sextante
Es un complemento de gvSIG
Herramientas para análisis de capas

## Slide 5: Abrir el programa

## Slide 6: Comprobar
Menú preferencias: Menú, mostrar, preferencias:
Red (Ver que las conexiones funcionan bien)
Referencias objeto (Tolerancia 10 pixeles)
Menú Vista)
Localizador (Sale abajo a la izquierda)

## Slide 7: 1. Crear una vista
Se pulsa sobre “nuevo”
Se pulsa sobre “Renombrar” para cambiar de nombre si se desea

## Slide 8: 2. Especificar el SRC que se va a utilizar
Se pulsa sobre “Propiedades”

## Slide 9: 2. Especificar el SRC que se va a utilizar
Antes de cargar datos se debe comprobar el Sistema de Referencia de Coordenadas SRC. Todos los mapas o capas que se importaran deberán ir referidos a un SRC que en su caso se debe cambiar para tener el adecuado. Para ver el existente, seleccionar la opción “Propiedades” y prestar atención al atributo “EPGS: 4326. Los SRC más usuales en España son, en código EPSG: ETRS89 Proyección UTM: 25830 (zona 30N), 25831(z31), 25829(z29) y 25828(z28) ED50 Proyección UTM: 23030 (zona 30N), 23031(z31), 23029(z29) y 23028(z28) WGS84 (elipsoide del Sistema GPS) en geográficas: 4326

## Slide 10: 2. Especificar el SRC que se va a utilizar
Cuando arranca gvSIG por primera vez, se hace clic en el botón [...] junto a “Proyección actual”. Esto abrirá el diálogo “Nuevo CRS”. Y se puede cambiar en el cuadro abierto.

## Slide 11: 2. Definir el Sistema de Referencia SRC
Se busca el correspondiente al SRC con el que se desea trabajar
Ojo: En algunos casos es necesario cambiar el SRC de una o varias capas, cuando las capas tienen distinto SRC, para que se representen en el SRC del proyecto.

## Slide 12: 2. Definir el Sistema de Referencia SRC
Los SRC mas usuales en España son, en código EPSG:
ETRS89 Proyección UTM: 25830 (zona 30N), 25831(z31), 25829(z29) y 25828(z28) CRS oficial en España desde 2012
ED50 Proyección UTM: 23030 (zona 30N), 23031(z31), 23029(z29) y 23028(z28) CRS oficial en España hasta 2011
WGS84 (elipsoide del Sistema GPS) en geográficas:4326

## Slide 13
EPSG: 04258 ETRS89 (geográficas)
  INSPIRE
EPSG: 04326 WGS84 (geográficas)
  ESRI, Google Earth
EPSG: 102113 WGS84 / Web Mercator (Google):
  Google Maps, Yahoo
EPSG: 900913 Google Maps Global Mercator
  Bing, OpenStreetMap
Códigos EPSG, Otros ejemplos

## Slide 14: 3. Cargar capas
Abrir una archivo tecleando en añadir y elegir el tipo de archivo

## Slide 15: Archivos shp: fichero de datos espaciales. Generalmente viene acompañado de ficheros con el mismo nombre, pero de extensiones “dbf” (que contiene la tabla de atributos) y “shx” (con el índice de datos espaciales). gml (geography markup language): formato XML para información geográfica, desarrollado por OGC (Open Geospatial Consortium). kml (keyhole markup language): formato XML para representar datos 3D dxf: archivo de CAD. dwg: archivo de CAD. dgn: archivo de CAD. GeoDB: conectar a distintos sistemas gestores de bases de datos MySQL, Oracle, ArcSDE, PostgreSQL/PostGIS y HSQLDB Servicios web de la OGC WCS (Web Coverage Service): Servicio de coberturas WMS (Web Map Service): Servicio de mapas WFS (Web Feature Service): Servicio de elementos
3. Cargar capas

## Slide 16: 3. Cargar capas
Añadir el archivo raster colgado en el Moodle